TC-C35JS Spec.: I5/E/M/N/4mm/V4.0
Kamera tubowa 5MP Starlight

    Seria PRO AI

Cechy kluczowe:
• Metalowa obudowa	• Klasyfikacja ludzie/pojazdy
• Rozdzielczość do 2592x1944 (30 kl/s),	• Przechwytywanie twarzy
1920x1080 (60 kl/s)	• Warunki pracy -40°C~65°C
• S+265/H.265/H.264/M-JPEG	• PoE, IP67
• Czułość 0,002 Lux (F1,6)
• Zasięg podczerwieni do 50m
• Inteligentna analiza obrazu

Specyfikacja
Kamera
Przetwornik	1/2,8" CMOS
Tryb wideo	PAL/NTSC
Czułość	Kolor: 0,002 Lux (F1,6, AGC wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią
Migawka	1s do 1/100000s
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny podwójny filtr podczerwieni
WDR	120dB
Zakres regulacji	Pochylenie: 75°, obrót: 360°
Obiektyw
Typ	Stały
Ogniskowa	2,8mm
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	F1,6
Pole widzenia	W poziomie: 77,9°, w pionie: 56,3°
Doświetlanie
Diody podczerwieni	2
Zasięg	Do 50m
Długość fali	850nm
Białe światło	Brak
Standardy kompresji
Kompresja wideo	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Strumień kompresji wideo	32Kbps do 16Mbps
Kompresja audio	Brak
Strumień kompresji audio	Brak
Obraz
Maks. rozdzielczość	2592×1944
Główny strumień	PAL: 25 kl/s (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), / 50 kl/s (1920×1080, 1280×720)
	NTSC: 30 kl/s 2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), / 60kl/s (1920×1080, 1280×720)
Drugi strumień	PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x480, 352x288)
	NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
Trzeci strumień	PAL: 25 kl/s (1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×480, 352×288)
	NTSC: 30 kl/s (1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Wzmocnienie obrazu	BLC/3D DNR/HLC/Tryb korytarza
ROI	8 ustalonych regionów kodowania
OSD	16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64 adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 8 regionów
Nakładanie obrazu	Tak
Maska prywatności	Tak, 4 regiony
Korekcja mgły	Tak
Funkcje
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, zakrycie, zapełnienie dysku, błąd odczytu/zapisu dysku, konflikt adresów IP,konflikt adresów MAC, wyjątek serwera FTP
Analiza wideo	Przekroczenie linii, przekroczenie podwójnej linii, wkroczenie w obszar, pozostawione rzeczy, zabrane rzeczy, krążenie, bieganie, parking, zatłoczenie, zliczanie ludzi, detekcja osoby na stanowisku, detekcja wideo, detekcja audio, mapa ciepła, przechwytywanie twarzy, wykrywanie noszenia kasku ochronnego, klasyfikacja ludzie/pojazdy
Wczesne ostrzeganie	Brak
Sieć
ANR	Tak, automatyczne zapisywanie wideo na karcie SD po utracie / połączenia z NVR oraz wysłanie zapisanego nagrania po odzyskaniu / połączenia do rejestratora (Wsparcie tylko dla Tiandy ANR NVR)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, / NFS
Kompatybilność	ONVIF (Profil S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Zdalne połączenia	≤7
Oprogramowanie	Easy7, EasyLive Plus
Interfejs
Interfejs komunikacji	1x RJ45 10M/100M
Audio (wejście/wyjście)	Brak
Alarm (wejście/wyjście)	Brak
Przycisk resetowania	Tak
Pamięć	Wbudowany slot kart microSD (do 512GB)
Ogólne
Języki	Angielski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński / uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, / Holenderski, hebrajski, Arabski, Wietnamski
Warunki pracy	-40°C~65°C, 0~95% RH
Zasilanie	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Pobór energii	Maks: 6W (12V)/7W (PoE)
Szczelność	IP67, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz / zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017)
Grzałka	Brak
Wymiary	Ჶ189x70x70mm
Waga	0,45kg

Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać na najwyższej rozdzielczości w tym samym czasie
Podgląd reguł IVA jest dostępny z poziomu przeglądarki Internet Explorer.

Wymiary